## Slide 1: LZE U NÁS ZPRACOVÁVAT CO2 ? ALE JAK ?
19.9. 2023
Datum:
Autor:
Chemické fórum Ústeckého kraje
Doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.,

## Slide 2: Motivace
Na Zemi vyprodukujeme ročně 42,2 Gt CO2 (42 200 000 000 t)
K dosažení nárůstu průměrné teploty o 1,5 °C se předpokládá zvýšení o 350 Gt
Tedy k tomuto ohřátí Země zbývá 7 let
K dosažení ohřátí Země o 2,2 °C zbývá 25 let
Produkce v ČR je na úrovni 130 mil. Tun
Během této přednášky bude z našeho limitu vyčerpáno dalších cca 3,6 milionu tun CO2

## Slide 3
Jak je to vlastně s oxidem uhličitým ?
Nejlepší řešení – nevyrobit jej.
Když už je vyroben – co s ním ?
Nejlepší řešení – využít jej jako uhlíkovou chemickou surovinu.
O čem budeme mluvit ?

## Slide 4: CO2 – dárce života anebo škůdce
Uhlovodík (ropná frakce, uhlí, plyn) + kyslík (ze vzduchu) = CO2 + H2O + Energie
Ale
CO2 + H2O + Energie (sluneční) =
organické látky jako základ živých organismů
1 kg C = 3,6 kg CO2

## Slide 5
Některé plyny atmosféry snadno absorbují infračervené světlo, zejména to platí pro vodní páru, CO2, CH4, N2O, O3
Produkce CO2 versus teplota na Zemi ?

## Slide 6: Kdo za to může ?
DUSÍK | 78.08%
KYSLÍK | 20.95%
ARGON | 0.93%
OXID UHLIČITÝ | 0.04%
METHAN | 0.00018%

## Slide 7
NÁPADY CO S CO2
Zachytit fotosyntézou z ovzduší do biomasy a později použít jako palivo
2. Zachytit z průmyslových procesů a uložit nebo využít
Rychle rostoucí dřeviny za dobrých podmínek
až 18 t suché štěpky za rok na hektar

## Slide 8
CCS (U)

## Slide 9: Cesty využití CO2
Přímé použití
Surovina pro chemické syntézy
Využití pro biochemické pochody
Přírodní fotosyntéza

## Slide 10: Chemické využití CO2
Stávající komerční
Močovina
Kyselina salicylová
Cyklické karbonáty
Poloprovozní
Metanol
Anorganické uhličitany
Kyselina mravenčí
Ve výzkumu
DME
Aldehydy
Alkoholy
Organické kyseliny
Vyšší karbonáty
Polymery

## Slide 11
Možnosti zpracování
Chemikálie
CO2
močovina/methanol
Paliva
Aplikace
Extrakce v
superkritickém stavu
uhlovodíková paliva
metan
kys. mravenčí
polykarbonáty
polyuretany
polyoly

## Slide 12: Výroba močoviny z amoniaku a oxidu uhličitého
NH3 + CO2
(NH2)2CO

## Slide 13: Výroba kyseliny salicylové (Kolbe-Schmitt)
70 000 t/rok

## Slide 14: Produkce nových typů monomerů na bázi CO2
Cykloadice oxidu uhličitého na epoxidy

## Slide 15: Blízká budoucnost spočívá v koprocesingu = ROPA + OBNOVITELNÉ
FISCHER TROPSCHOVA SYNTÉZA
SNG
METHANOL
PALIVA A POLYMERNÍ LÁTKY

## Slide 16: Methanol
Syntéza
250 -260 °C
5-10 MPa
Catalyst (Cu, ZnO-Al2O3)
CO + 2H2
CH3OH
Produkce
40 mil. t v EU
Průmyslové aplikace
Methanol
formaldehyd
Dimethylether
MTBE
Kyselina octová
FAME
Notes: CO2 termodynamicky nejstabilnější
Pro nízkoenergetickou je potřeba silný nukleofil
Průmyslové aplikace na přípravu cyklických polykarbonátů z epoxidů
Používají se jako organické intermediáty, rozpouštědla, plasty
Elektrofilní adice CO2

## Slide 17
Syntéza metanolu z CO2
CO2 + 3H2
CH3OH + H2O
200 -230 °C
3 MPa
Katalyzátor (Cu, ZnO-Al2O3)
Výtěžek 6 %
Molární poměr H2/CO2
Teplota
Tlak
Druh katalyzátoru
ZnO-Cr2O3
Cu, ZnO-Al2O3
Co-Cu
Au-Cu
Au-Ag
Ni-Ga
Pd-Cu

## Slide 18: FTS – historie / budoucnost

## Slide 19: FISCHER-TROPSCH SYNTÉZA
n CO/CO2 + (2n+1) H2
CnH2n+2 + H2O
Fe, Co - katalyzátory
Kvalitní motorová paliva a suroviny pro petrochemii
(bez síry, aromátů)

## Slide 20: Methanizace CO2 = výroba SNG
Ale musíme mít vodík

## Slide 21: Hydrogenace CO2 na metan (SNG)

## Slide 22: Reverzní konverze – kombinace s FTS
RWGS:
CO2 + H2 → CO + H2O
Ale nutno mít vodík
Z obnovitelných zdrojů elektrolýzou

## Slide 23: CO2 na etanol a dále etanol na paliva a etylen
Lanza 2022
CH2CH2OH CH2=CH2 + H2O

## Slide 24
CO2 – mnoho dalších možností / český spolek pro CO2

## Slide 25
OCM - OXIDATIVE COUPLING OF METHANE
CO2 TO ETHYLENE
Co by stačilo ? dream reaction (s) = procesy pro přímou syntézu
CH4 CH2=CH2
CO2 CH2=CH2

## Slide 26: Mnoho cest, ale která je správná ?
„Neptejme se, kolik to bude stát, ale ptejme se, co jsme ochotni dělat pro naší Zemi“