## Slide 1
Ukládání obnovitelné energie
Petr Krtil
Energetické fórum Ústeckého kraje, 19.10. 2023

## Slide 2: Ukládání obnovitelné energie
Proč?
Kolik?
Jak?

## Slide 3: EU spotřeba energie
Vlastní produkce pokrývá zhruba 40%
Nutnost defosilizace – uhlíkově neutrální ekonomika (do 2050)
Podíl obnovitelnýchzdrojů 45% do roku 2030
Výzva – zajištění energie pro chod společnosti
    a) Autarkické řešení (zvýšení produkce)
    b) Globální technologická řešení (import energie)
11 804 TWh/rok
(Ekvivalent produkce 738 JETE)
Česká republika 480 TWh/rok
(Ekvivalent produkce 30 JETE)

## Slide 4: Autarkické řešení (ČR)
Vyrobit cca 400 TWh/rok
  Bez použití fosilních zdrojů
Fotovoltaika 175-200 GWh/km2
Větrná energie 60 GWh/km2
2000 km2 (2.5 % rozlohy)
6000 km2 (7.5 % rozlohy)
lesy – 33 % rozlohy
zemědělská půda – 38% rozlohy
zastavěná plocha – 10 %rozlohy
30 JETE (maximálně 5 lokalit = 14 GW,
chybí 46 GW ≈ 230 200 MW SMR)

## Slide 5: Autarkické řešení (ČR)
Fotovoltaika zima: 7- 13 % nom. produkce
Maximální požadovaný výkon v ČR (2010)
11,2 GW
Minimální požadovaný výkon v ČR (2010)
4,6 GW
Větrná energie fluktuace 0 – 100 %

## Slide 6: Autarkické řešení (ČR zima)
Vyrobit cca 400 TWh/rok
  Bez použití fosilních zdrojů
Fotovoltaika 175-200 GWh/km2
Větrná energie 60 GWh/km2
2000 km2 (2.5 (17 %) rozlohy)
6000 km2 (7.5 (75 %) rozlohy)
lesy – 33 % rozlohy
zemědělská půda – 38% rozlohy
zastavěná plocha – 10 %rozlohy
30 JETE
Biomasa – 104 ročních těžeb dřeva

## Slide 7: Autarkické řešení (ČR zima)
Vyrobit cca 400 TWh/rok
  Bez použití fosilních zdrojů
Fotovoltaika 175-200 GWh/km2
Větrná energie 60 GWh/km2
2000 km2 (2.5 – 17 % rozlohy)
6000 km2 (7.5 - 75 % rozlohy)
lesy – 33 % rozlohy
zemědělská půda – 38% rozlohy
zastavěná plocha – 10 %rozlohy
30 JETE
Biomasa – 104 ročních těžeb dřeva
„Autarkické řešení energetiky ČR není možné.“

## Slide 8: Akumulace energie
Struktura potřeby energie ČR
elektřina:
48 % uhlí
2.5 % plyn
Chart: 
 | 18 | 80 | 2
18 %
80 %
paliva
biomasa 2 %
Strategické rezervy (10 % celoroční potřeby):
zemní plyn 35 TWh
ropa a ropné produkty 23 TWh
uhlí
∑Eeldt = 0, jinak blackout
Paliva + jádro + biomasa 98 %
Nestabilní zdroje (FV, vítr) < 2 %
Současná česká energetika je vysoce resilientní

## Slide 9: Akumulace energie
Struktura potřeby energie ČR
elektřina:
48 % uhlí
2.5 % plyn
FV
VE
jádro
Chart: 
 | 18 | 80 | 2
18 %
80 %
paliva
biomasa 2 %
98 %
elektřina
Strategické rezervy (10 % celoroční potřeby):
zemní plyn 0
ropa a ropné produkty 0
uhlí 0
∑Eeldt = 0, jinak blackout
Nestabilní zdroje > 70 %
Řiditelné zdroje < 30 %
=
Uložení elektrické energie je nezbytné

## Slide 10: Akumulace energie
Struktura potřeby energie ČR
elektřina:
48 % uhlí
2.5 % plyn
FV
VE
jádro
Chart: 
 | 18 | 80 | 2
18 %
80 %
paliva
biomasa 2 %
98 %
elektřina
Strategické rezervy (10 % celoroční potřeby):
zemní plyn 0
ropa a ropné produkty 0
uhlí 0
∑Eeldt = 0, jinak blackout
Nestabilní zdroje > 70 %
Řiditelné zdroje < 30 %
=
Uložení elektrické energie je nezbytné

## Slide 11: Akumulace elektrické energie
Kolapas
Uložení elektrické energie pro případ zimní inverze
Zimní inverze:
Fotovoltaika 0
Větrné elektrárny 0
Týdení inverze běžné
Maximální délka 23 dní
3 týdenní model
Přečerpávací elektrárny
Dlouhé stráně 3.7 GWh
Potřeba: 83 000
Možnost: 6
Bateriové úložiště
Sokolovská uhelná 7.5 MWh
Potřeba: 41 000 000

## Slide 12: Akumulace elektrické energie
TOTALNÍ blackout
(totální= absence diezelgenerátorů va, nemožnost transportu po vybití baterií)
Stabilizace sítě (∑Eeldt = 0)
Dlouhé stráně 650 MW
Potřeba: 111
možné: 6 (7)
Sokolovská uhelná 5 MW
Potřeba: 14 400
Nestabilní zdroje > 70 %
Jádro < 30 %
Oblačno a bezvětří
Fotovoltaika ≈ 0
Větrná energie ≈ 0
4asová škála > s
Přečerpávací elektrárny
Bateriové úložiště

## Slide 13: Akumulace energie v chemické vazbě
Gigahub BP
West Midlands:
6.5 MW
Tankovací pistole:
10 MW
x 200 =
JETE:
2 GW

## Slide 14: Akumulace energie v chemické vazbě
Gigahub BP
West Midlands:
6.5 MW
Tankovací pistole:
10 MW
x 200 =
JETE:
2 GW

## Slide 15: Akumulace energie v chemické vazbě
Gigahub BP
West Midlands:
6.5 MW
Tankovací pistole:
10 MW
x 200 =
JETE:
2 GW
„Ukládání energie v chemické vabě (palivech) zcela nezbytné.“

## Slide 16: Výroba vodíku - elektrolýza vody
30 Mt H2 ročně (náhrada NG z Ruska)
Současná technologie
Postačuje na produkci ekvivalentu cca 16 TWh
Potřeba Ir poroste až na 13t/ročně do roku 2030
Kritické materiály
Závislá na Pt kovech
Zejména na Ir

## Slide 17: Konverze elektrické energie na chemickou
Konverze elektřiny do vodíku jediná reálná
Transportovatelnost
      Extrémně nízká volumetrická hustota E
    OBTÍŽNÉ
Potřeba ČR
  potřeba ukládání 30%
      Nutnost skladovací kapacity 3 x 109 kg vodíku (34 km3)
      Geologické zásobníky nelze
      NELZE
    Vodík je nepřímý skleníkový plyn (>> CO2)
    únik 0.2 – 1 % den, GWP20 33x > CO2, GWP100 4x > CO2
    Riziko limitů / povolenek na vodík

## Slide 18: Konverze elektrické energie na chemickou
Konverze elektřiny do vodíku jediná reálná
Transportovatelnost
      Extrémně nízká volumetrická hustota E
    OBTÍŽNÉ
Potřeba ČR
  potřeba ukládání 30%
      Nutnost skladovací kapacity 3 x 109 kg vodíku (34 km3)
      Geologické zásobníky nelze
      NELZE
    Vodík je nepřímý skleníkový plyn (>> CO2)
    únik 0.2 – 1 % den, GWP20 33x > CO2, GWP100 4x > CO2
    Riziko limitů / povolenek na vodík
„Transkontinentální transport vodíku nedává ekonomický, technický ani environmentální smysl ."

## Slide 19: Konverze elektrické energie na chemickou
Konverze elektřiny do vodíku jediná reálná
Transportovatelnost
      Extrémně nízká volumetrická hustota E
    OBTÍŽNÉ
Potřeba ČR
  potřeba ukládání 30%
      Nutnost skladovací kapacity 3 x 109 kg vodíku (34 km3)
      Geologické zásobníky nelze
      NELZE
    Vodík je nepřímý skleníkový plyn (>> CO2)
    únik 0.2 – 1 % den, GWP20 33x > CO2, GWP100 4x > CO2
    Riziko limitů / povolenek na vodík
„Výroba vodíku je nezbytný první krok pro transport a uskladnění energie."

## Slide 20: Syntetická paliva a platformové chemikálie
Čistý vodík
technologicky neutrální
Vodíkové hospodářství
Čpavek
Kapalný vodík
Hnojiva
C1 paliva
MeOH
Cn paliva
Fischer Tropsch
Benzín, kerosin, diesel
MeOH-HC
benzín, kerosin, diesel
Transportovatelná
Skladovatelná
Propojitelná se stávajícími/potenciálními obnovitelnými/nízkoemisními zdroji
Škálovatelná

## Slide 21: Čpavek jako energetický vektor
Nejefektivnější platformová chemikálie /energetický vektor je čpavek
 | Obsah H2 (Kg/m3 )
Vodík | 70
Čpavek | 120
Methan | 107
Methanol | 100
Iso-butanol | 110
Iso-oktan | 110
NH3 | CH3OH | LOHC | CH4 | LH2 | 
6,10 | 9,84 | 7,35 | 13,90 | 6,6 | Kg H2
0,95 | 1,07 | —— | 1,75 | —— | Kg carrier
Cena dopravy do EU z Austrálie v €
Obnovitelná energie
Elektrolýza
Haber Bosh syntéza čpavku
Dekompozice čpavku
Průmyslové spaliny
Syngas chemie

## Slide 22: Čpavek jako energetický vektor
Účinnost Haber-Boschova procesu – maximálně 95-97%, vysoký tlak & teplota = vysoké investiční náklady
Reformování čpavku (krakování) zatím nedosahuje komerční zralosti (konverze < 96 %, selektivita ≈ 90 %):
Environmentální dopady – cca 1 milion tun čpavku/rok v reziduálních plynech + NO/NO2 (40 000 ppm)+ N2O = poškozování vegetace + kyselé deště, nitrifikace lesních půd, N2O skleníkový plyn (270x CO2)
Riziko havárií (uskladnění 60 x 106 t čpavku)
Nemožnost „maloobjemové lokální“ aplikace – negativa i vodíkového hospodářství
RIZIKO NEMOŽNOSTI TRANSPORTU ČPAVKU DO ČR

## Slide 23: Čpavek jako energetický vektor
Účinnost Haber-Boschova procesu – maximálně 95-97%, vysoký tlak & teplota = vysoké investiční náklady
Reformování čpavku (krakování) zatím nedosahuje komerční zralosti (konverze < 96 %, selektivita ≈ 90 %):
Environmentální dopady – cca 1 milion tun čpavku/rok v reziduálních plynech + NO/NO2 (10 000 ppm)+ N2O = poškozování vegetace + kyselé deště, nitrifikace lesních půd, N2O skleníkový plyn (270x CO2)
Riziko havárií
Nemožnost „maloobjemové lokální“ aplikace – negativa i vodíkového hospodářství
RIZIKO NEMOŽNOSTI TRANSPORTU ČPAVKU DO ČR
„Čpavek jako energetický vektor představuje strategické riziko pro ČR."

## Slide 24: Metan jako energetický vektor
Volumetrická hustota energie jako čpavek
Možnost cirkulární uhlíkové ekonomiky
Současný energetický vektor
Transport a skladování lepší než vodík, přesto velkoobjemové skladování nevyhovující
Problematická chemická platforma
Skleníkový plyn
    GWP25 85x > CO2 , GWP100 23x > CO2
Metan nemá dlouhodobý potenciál jako energetický vektor (riziko limů / povolenek)

## Slide 25: Metan jako energetický vektor
Volumetrická hustota energie jako čpavek
Možnost cirkulární uhlíkové ekonomiky
Současný energetický vektor
Transport a skladování lepší než vodík, přesto velkoobjemové skladování nevyhovující
Problematická chemická platforma
Skleníkový plyn
    GWP25 85x > CO2 , GWP100 23x > CO2
Metan nemá dlouhodobý potenciál jako energetický vektor (riziko limů / povolenek)
Užití metanu jako energetického vektoru pro transkontitnentální transport nedá ekologický smysl

## Slide 26: Metanol + kapalné uhlovodíky jako energetický vektor
Kapaliny, násobně větší objemová i hmotnostní (uhlovodíky) hustota energie ne NH4
Snadný a zavedený transport a skladování
Možnost cirkulární uhlíkové ekonomiky
Současné energetické vektory a chemické platformy, koncové uživatelské technologie
Environmentální rizika známá
Nejsou skleníkové plyny
Strategicky vhodné nosiče energie

## Slide 27: Scénáře konverze vodíku na e-paliva
Energetická bilance: ∑WCA(Eobt-Einv) ≤ ? ≥ 0
Materiálová efektivita vůči vodíku
Materiálová efektivita vůči CO2 (vzduch 400 ppm)

## Slide 28: Scénáře konverze vodíku na e-paliva
1. Primární cíl – kapalná paliva (armáda, udržení automotive, PR)
Jaderná energie
Vodík → Metanol
Energetická bilance celého cyklu ani efektivita vůči H a C nejsou klíčové
Armádní aplikace - cyklus včetně dopravy bude mít smysl ekonomický i energetický
Spotřeba
Lokální (evropská) energie

## Slide 29: Scénáře konverze vodíku na e-paliva
2. Primární cíl – stabilizace sítě
Jaderná energie
Vodík → Metanol
Energetická bilance celého cyklu >> 0: účinnost konverze H/C není klíčová
klíčový parametr = pružnost
Spotřeba
 | Neemisní | Neemisní - plán | Jádro
Německo | 50 | 80 | 62022
Francie | 85 |  | 652022
ČR | 46 |  | 40 = limit
Produkce elektřiny (% celkové produkce)
 | CO2eq | 
Německo | 11.4 | + 60 %
Francie | 7.1 | 
Emise skleníkových plynů na obyvatele

## Slide 30: Scénáře konverze vodíku na e-paliva
3. Primární cíl – produkce & transport E
Obnovitelná energie
Metanol
Vodík
Energetická bilance celého cyklu >> 0: vysoká účinnost cyklů & všech kroků
vysoká selektivita C (ne cirkulární C)
Transport
Spotřeba

## Slide 31: Scénáře konverze vodíku na e-paliva
4. Primární cíl – greenwashing nebo čerpání dotací
Energetická ani ekonomická bilance není podstatná
Ekonomický smysl pouze pro podnikatelský subjekt
Obnovitelné zdroje

## Slide 32: První krok - výroba vodíku elektrolýzou
„Technologie na bázi Ir nejsou škálovatelné pro energetickou aplikaci."
Ir-elektrolyzér pro ČR – 30 – 60 let svět. dostupného Ir
EU – 1200 let
„Technologie na jiné bázi nejsou zralé (stabilita x výtěžek x efektivita x kvalita vody)."

## Slide 33: Klasická konverze vodíku na Cn (uhlovodíky) a C1 (metanol)
Metanace(Ni) Syngas Fischer-Tropsch (Co) Rafinace
H2 + CO2 → CH4 + H2O CH4 + H2O → CO + H2 CO + H2 → ∑CxHy ∑CxHy → benzíny
Cu/ZnO/Alumina
CO + H2 → CH3OH

## Slide 34: Klasická konverze vodíku na Cn (uhlovodíky) a C1 (metanol)
Metanace(Ni) Syngas Fischer-Tropsch (Co) Rafinace
H2 + CO2 → CH4 + H2O CH4 + H2O → CO + H2 CO + H2 → ∑CxHy ∑CxHy → benzíny
Cu/ZnO/Alumina
CO + H2 → CH3OH
„Energetická bilance celého cyklu nedává smysl (1 % využití metanu)."

## Slide 35: Konverze vodíku na metanol
Cu-zeolity
Porsche / JM Haru Oni Punta Arenas
Metanace(Ni) Selektivní oxidace metanu Metanol na benzín
H2 + CO2 → CH4 + H2O CH4 + O2→ CH3OH

## Slide 36: Konverze vodíku na metanol
Cu-zeolity
Porsche / JM Haru Oni Punta Arenas
Metanace(Ni) Selektivní oxidace metanu Metanol na benzín
H2 + CO2 → CH4 + H2O CH4 + O2→ CH3OH
„Energetická i ekonomická bilance celého cyklu nedává smysl (PR)."

## Slide 37: Konverze vodíku na metanol
Metanace(Ni) CO2 na metanol
H2 + CO2 → CH4 + H2O H2 + CO2→ CH3OH
Cu/ZnO/Al2O3
CuZn klastry@MOF
Oxygen deficient In2O3/ZrO2

## Slide 38: Konverze vodíku na metanol
Metanace(Ni) CO2 na metanol
H2 + CO2 → CH4 + H2O H2 + CO2→ CH3OH
Cu/ZnO/Al2O3
CuZn klastry@MOF
Oxygen deficient In2O3/ZrO2
„Energetická i ekonomická bilance celého cyklu zatím nedává smysl."

## Slide 39: Konverze vodíku pomocí zachyceného CO2
„Z hlediska propojení zdroje energie a zdroje CO2 nevhodná jako energetický vektor."
Nutnost technologií pro separaci CO2
Environmentální katalýza – reaktanty ≈ 100 ppm

## Slide 40: Závěr (pesimistický)
Odklon od fosilní energetiky bez syntetických paliv v daném časovém horzontu je mimořádně riskantní
Syntetická paliva na bázi uhlíku představují vhodný energetický vektor, čpavek jako vektor představuje strategické riziko pro ČR
Současný stav technologie a vědeckého poznání neposkytuje možnost energeticky efektivní výroby syntetických paliv – ani výroby vodíku, ani separace CO2, ani výroby samotných paliv

## Slide 41: Závěr (optimistický)
ČR má funkční chemický průmysl a strojírenství
ČR má kvalitní a komplexní potřebné vědecké zázemí (elektrochemie, katalýza, chemické inženýrství, modelování, návrh materiálů, elektroinženýrství)
Vývoj technologií pro syntézu paliv je nutnost, ale i příležitost

## Slide 42: Závěr (mobilizující)
Zvládnutí vývoje výroby syntetických paliv potřebuje:
uznání jako strategická priorita ČR
  maximální (diplomatickou) podporu směrem k EU
  maximální podporu v rámci ČR (finanční a její soustředění na klíčové technologie)