## Slide 1: Význam domácích zdrojů pro budoucnost energetiky
Pavel Farkač, vedoucí rozvojových a transformačních projektů, skupina Sev.en
Energetické fórum Ústeckého kraje – 19. 10. 2023

## Slide 2: Osnova prezentace
Elektroenergetický mix ČR v současnosti
Elektroenergetický mix ČR v budoucnosti dle aktuálních plánů
Hlavní výzvy změny energetického mixu
Ambice Sev.en v OZE
Závěr…

## Slide 3: Elektroenergetický mix ČR v současnosti

## Slide 4: PODÍL INSTALOVANÉHO VÝKONU V ES ČR 2022
ZDROJ: ERÚ
Chart: 
| Jaderné (JE) | Parní (PE) | Paroplynové (PPE) | Plynové a spalovací (PSE) | Vodní (VE) | Přečerpávací (PVE) | Větrné (VTE) | Fotovoltaické (FVE)
Sloupec1 | 0.21 | 0.45 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.1

## Slide 5: Výroba elektrické energie v ÚK 2022
Instalovaný výkon => přes 5 GW, což činí ¼ instalovaného výkonu ČR
  Tvořen zejména parními a paroplynovými elektrárnami – fosilními zdroji
„Energetický pupek“ ČR
  Běžně se v kraji vyrobí přes 20 TWh ročně => cca 25 % vyrobené elektřiny v ČR
Exportní kraj
  V regionu se ovšem spotřebuje pouze 5 TWh, tj. 75 % v kraji vyrobené energie se spotřebuje jinde (ať již v ČR nebo v zahraničí)

## Slide 6: Elektroenergetický mix ČR v budoucnosti

## Slide 7: PLÁNOVANÁ BUDOUCNOST ČESKÉ energetiky
ENERGETIKA ČR MÁ STÁT
NA KOMBINACI
JÁDRO + OZE
Ani jedna technologie neslouží k regulaci sítě.
Výkyvy v jejím zatížení budou s postupující elektrifikací čím dál větší.
Chart: 
| Fotovoltaické elektrárny 13 GW 43,9% | Jaderné elektrárny 5 GW 17,2% | Plynové zdroje 4 GW 12,6% | Bateriová akumulace 3 GW 7,6% | Větrné elektrárny 3 GW 8,3% | Ostatní OZE 2 GW 7,4% | Vodní přečerpávací elektrárny 0,58 GW 1,9% | Palivové články 0,03 GW 0,1% | Uhelné zdroje 0 GW 0%
43,90% | 0.439 | 0.172 | 0.126 | 0.086 | 0.083 | 0.074 | 0.019 | 0.001 | 0
PODÍL INSTALOVANÉHO VÝKONU ZDROJŮ V ROCE 2040
V PROGRESIVNÍM SCÉNÁŘI MAF 2022

## Slide 8: Rozdíl zatížení v létě a v zimě
LÉTO
4,6 GW
ZIMA
11,7 GW
BEZPEČNÁ TRANSFORMACE VYŽADUJE FLEXIBILITU V OBJEMU NĚKOLIKA GW!
V létě výkon 18 GW z jádra + FVE není zdaleka potřeba a přebytek nelze akumulovat v bateriích.
V zimě pro pokrytí zatížení nepostačí k výkonu z jádra ani 4 GW v plynu.
S pokrytím nedostatků nelze spoléhat ani na import elektřiny, jelikož v celé Evropě se spoléhá zejména na OZE, tedy zdroje z principu obtížně řiditelné

## Slide 9: Flexibilita v elektrizační soustavě
BATERIOVÁ AKUMULACE
VODÍK
(RESP. POWER-TO-X)
PLYN
UHLÍ
+
VYSOKÁ ÚČINNOST
RYCHLÁ REGULACE VÝKONU
+
MOŽNOST VYUŽITÍ PŘEBYTKŮ Z OZE
LZE VYRÁBĚT EMISNĚ NEUTRÁLNĚ
+
VYSOKÁ FLEXIBILITA
RELATIVNĚ NÍZKÁ INVESTICE
RELATIVNĚ RYCHLÁ VÝSTAVBA
+
EXISTUJÍCÍ TECHNOLOGIE
POTENCIÁL TUZEMSKÉHO PALIVA DO ROKU 2050
-
ŘEŠENÍ ŘÁDOVĚ NA HODINY
ZÁVISLOST NA VZÁCNÝCH KOVECH
-
NIŽŠÍ ÚČINNOST PŘI ZPĚTNÉ KONVERZI NA ELEKTŘINU
POTŘEBA VYBUDOVAT KOMPLETNÍ NOVOU INFRASTRUKTURU
-
POTŘEBA REINVESTIC PRO UDRŽENÍ TECHNOLOGIE
EMISNÍ STOPA
-
ÚPLNÁ ZÁVISLOST NA ZEMNÍM PLYNU
OBTÍŽNĚ PREDIKOVATELNÁ CENA ZEMNÍHO PLYNU
V ČR NYNÍ POUZE 3 BLOKY O CCA 1,3 GW

## Slide 10: Hlavní ekonomické obtíže pro udržení flexibilních zdrojů či výstavbu nových

## Slide 11: Hlavní ekonomické obtíže
Emisní povolenky
Pro provoz uhelné elektrárny je třeba cca 30 eur/MWh rozdíl mezi cenou elektřiny a cenou emisní povolenky.
S rostoucí cenou povolenky a eventuálně klesající cenou elektřiny se stane provoz ztrátovým.
Současná hodnota emisní
povolenky činí cca 84 eur za tunu CO2, tedy přes 2 000 Kč.
Cena emisní povolenky dále poroste vlivem jejich postupného stahování z trhu.
Nepředvídatelnost trhu
Cena elektřiny se denně mění vlivem dostupnosti zdrojů a poptávky.
S nárůstem instalovaného výkonu intermitentních zdrojů bude předpověď ceny elektřiny nadále jen obtížnější.
Volatilita ceny zemního plynu se přenáší ve stejné míře na cenu elektrické energie.
Vlivy mezinárodních konfliktů na evropský trh
Měnící se regulace
Environmentální politika EU i ČR
Nutnost plnění cílů EU i ČR za současného udržení energetické bezpečnosti a cenové dostupnosti elektrické energie.
Negativní vliv na potenciální investory do nových flexibilních zdrojů
Jaký směr vytyčí nové strategické dokumenty?

## Slide 12: Ambice Sev.en v OZE

## Slide 13: Nejen Obnovitlené zdroje energie a zelený Vodík
Ambice na nových 146 MWp ve FVE
  Dolní Litvínov 25 MWp
  Centrum 46 MWp
  Komořany 12 MWp
  Ervěnice 14 MWp
  Saxonie 49 MWp
PEM elektrolyzér o výkonu 17,5 MW pro výrobu zeleného vodíku v areálu bývalého hlubinného dolu Centrum => 2 891 tun H2/rok v 1. etapě
Transformace okolí lomu ČSA (projekt Green Mine)
  Stacionární i plovoucí FVE
  Navazující výroba vodíku
  Akvaponické farmy
  Přečerpávací elektrárna

## Slide 14: diskusní závěr

## Slide 15: Budoucnost české energetiky a role sev.en v jejím utváření
Jako druhý největší výrobce elektřiny v ČR cítíme zodpovědnost a potřebu podílet se na transformaci české energetiky.
Spolehlivá a bezpečná transformace ovšem vyžaduje přítomnost řiditelných zdrojů umožňujících vyrovnávat velké výkyvy OZE (plyn, uhlí, SMR) – viz sezónní rozdíl 7 GW v maximálním a minimálním zatížení sítě.
Pro rozvoj takových zdrojů má výborné předpoklady Ústecký kraj (zejména infrastrukturní napojení).
Ústecký region by se měl snažit formovat diskusi o transformaci energetiky, protože v ní může hrát zásadní roli.
Při strategických diskusích společnost Sev.en chce být partnerem na regionální i vládní úrovni a přinést investice, které transformaci energetiky umožní realizovat.

## Slide 16: DĚKUJI za pozornost
Pavel Farkač, skupina Sev.en
p.farkac@7group.cz