## Slide 1: Technicko-ekonomicky bezpečná a reálná energetika
Mýty a fakta

## Slide 2: Bill Gates
„Kdybyste si mohli vybrat jen jednu věc, jen jednu, jejíž cenu byste snížili, abyste snížili chudobu, tak byste si museli vybrat energii.“

## Slide 3: Scénáře MAF CZ 2022 (Hodnocení zdrojové přiměřenosti ES ČR do roku 2040 – ČEPS 2/23)
*Tuzemská netto spotřeba + celkové ztráty PS/DS
EV: Elektromobily (z angl. Electric Vehicles), TČ: Tepelná čerpadla
Scénář | Konec uhlí v ČR | Teplárenství | Spotřeba ČR 2040* | Rozvoj VTE | Rozvoj FVE | Nový jaderný zdroj
Respondentní | Dle provozovatelů zdrojů el. energie (dotazníkové šetření) | Dle provozovatelů zdrojů el. energie (dotazníkové šetření) | Střední Spotřeba 2040: 83,1 TWh Počet EV 2040: 1 020 000 Počet TČ 2040: 1 056 000 | 2030: 742 MW 2040: 1 141 MW | 2030: 8 133 MW 2040: 10 005 MW | V roce 2036
Konzervativní | Do r. 2038 | Přechod na plyn do r. 2031 (včetně) | Střední Spotřeba 2040: 83,1 TWh Počet EV 2040: 1 020 000 Počet TČ 2040: 1 056 000 | 2030: 742 MW 2040: 1 141 MW | 2030: 8 133 MW 2040: 10 005 MW | 
Progresivní | Do r. 2033 | Přechod na plyn do r. 2031 (včetně) | Vysoká Spotřeba 2040: 97,9 TWh Počet EV 2040: 1 625 000 Počet TČ 2040: 1 344 000 | 2030: 958 MW 2040: 2 500 MW | 2030: 11 406 MW 2040: 13 238 MW | 
Dekarbonizační | Do r. 2030 | Přechod na plyn do r. 2029 (včetně) | Nejvyšší Spotřeba 2040: 111,9 TWh Počet EV 2040: 2 926 000 Počet TČ 2040: 1 502 000 | 2030: 958 MW 2040: 2 500 MW | 2030: 14 850 MW 2040: 19 800 MW | 

## Slide 4: Importní saldo a LOLE v roce 2040
LOLE (Loss of Load Expectation, ztráta očekávaného zatížení): počet hodin za rok, kdy produkce zdrojů ČR spolu s importem elektřiny nejsou schopny pokrýt spotřebu ČR
Respondentní scénář
13,3 TWh – 3 hodiny
Dekarbonizační scénář
19,9 TWh – 1.085 hodin
Maximálně přípustné LOLE v ČR: 15 hodin/rok

## Slide 5: Modelování dopadů Horáček – Sedmidubský Ústav fyziky plazmatu AV ČR https://app.energy-mix.cz/
Scénář Hnutí Duha a Greenpeace pro rok 2050 versus situace v roce 2019
Spotřeba: 132 TWh (Současnocst cca 66 TWh)

## Slide 6: Scénář Hnutí Duha a Greenpeace pro rok 2050
Jaro

## Slide 7: Scénář Hnutí Duha a Greenpeace pro rok 2050
Léto

## Slide 8: Scénář Hnutí Duha a Greenpeace pro rok 2050
Podzim

## Slide 9: Scénář Hnutí Duha a Greenpeace pro rok 2050
Zima

## Slide 10: Import z Německa ??? https://www.agora-energiewende.de/en/service/recent-electricity-data/chart/future_power_generation/18.12.2019/31.12.2019/future/2040/

## Slide 11: Německo 2011 Podíl FVE a VtE na produkci elektřiny: 11,4 % (VtE – 8,1 %, FVE: 3,3 %) Cena elektřiny: 6,31 Kč/KWh z toho poplatek OZE: 0,88 Kč/KWh Emise: 0,22 kg CO2/kWh

## Slide 12: Německo 2021 Podíl FVE a VtE na produkci elektřiny: 28,5 % [2,5] (VtE – 20,1 %, FVE: 8,4 %) [index 2011-2021] Cena elektřiny: 7,99 Kč/KWh [1,3] z toho poplatek OZE: 1,63 Kč/KWh [1,9] Emise: 0,19 kg CO2/kWh [0,9]

## Slide 13: Německo 2030 (???) Podíl FVE a VtE na produkci elektřiny: 86 % [3,0 – 7,5]] (VtE – … %, FVE: … %) [index 2021-20?? x 2011-20??] Cena elektřiny: ??? Kč/KWh [??? – ???] z toho poplatek OZE: ??? Kč/KWh [??? – ???] Emise: ??? kg CO2/kWh [??? – ???]

## Slide 14: Německá dnešní realita

## Slide 15: Německá dnešní realita

## Slide 16: Energiewende versus ceny elektřiny
Chart: Vztah mezi podílem FVE a VtE na výrobě elektřiny a její cenou Německo 1998 - 2021
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Podíl VtE a FVE v % | 0.8 | 1 | 1.7 | 1.8 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 4.7 | 5.3 | 6.8 | 7.2 | 7.7 | 8 | 11.4 | 12.5 | 13.1 | 14.9 | 18.3 | 18 | 22 | 24 | 28 | 31.5 | 28.5
Celková cena v Kč/kWh | 4.2775 | 4.1325 | 3.485 | 3.58 | 4.0777 | 4.2975 | 4.49 | 4.665 | 4.865 | 5.16 | 5.4125 | 5.8025 | 5.9225 | 6.3075 | 6.4725 | 7.21 | 7.285 | 7.175 | 7.2 | 7.32 | 7.3675 | 7.615 | 7.9525 | 7.985
z toho poplatek na OZE v Kč/kWh | 0.02 | 0.0225 | 0.05 | 0.0625 | 0.0875 | 0.105 | 0.1275 | 0.1725 | 0.22 | 0.255 | 0.29 | 0.3275 | 0.5125 | 0.8825 | 0.8975 | 1.32 | 1.56 | 1.5425 | 1.5875 | 1.72 | 1.6975 | 1.6025 | 1.69 | 1.625
cena bez poplatku za OZE | 4.2575 | 4.11 | 3.435 | 3.5175 | 3.9903 | 4.1925 | 4.3625 | 4.4925 | 4.645 | 4.905 | 5.1225 | 5.475 | 5.41 | 5.425 | 5.575 | 5.89 | 5.725 | 5.6325 | 5.6125 | 5.6 | 5.67 | 6.0125 | 6.2625 | 6.36

## Slide 17: Energiewende versus ceny elektřiny
Chart: Německé ceny elektřiny pro domácnosti 1998-2021
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Celková cena | 17.11 | 16.53 | 13.94 | 14.32 | 16.311 | 17.19 | 17.96 | 18.66 | 19.46 | 20.64 | 21.65 | 23.21 | 23.69 | 25.23 | 25.89 | 28.84 | 29.14 | 28.7 | 28.8 | 29.28 | 29.47 | 30.46 | 31.81 | 31.94
z toho daně a poplatky celkem | 4.07 | 4.8 | 5.19 | 5.61 | 6.28 | 6.81 | 6.98 | 7.31 | 7.61 | 8.32 | 8.53 | 8.96 | 9.67 | 11.3 | 11.59 | 14.29 | 15.13 | 14.91 | 15.53 | 16.06 | 15.98 | 15.98 | 16.55 | 16.4
daně a poplatky bez EEG | 3.99 | 4.71 | 4.99 | 5.36 | 5.93 | 6.39 | 6.47 | 6.62 | 6.73 | 7.3 | 7.37 | 7.65 | 7.62 | 7.77 | 8 | 9.01 | 8.89 | 8.74 | 9.18 | 9.18 | 9.19 | 9.57 | 9.79 | 9.9
poplatek EEG | 0.08 | 0.09 | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.42 | 0.51 | 0.69 | 0.88 | 1.02 | 1.16 | 1.31 | 2.05 | 3.53 | 3.59 | 5.28 | 6.24 | 6.17 | 6.35 | 6.88 | 6.79 | 6.41 | 6.76 | 6.5

## Slide 18: Energiewende versus emise
Chart: Podíl FVE a VtE na produkci elektřiny versus emise CO2 v Německu a v ČR
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Německo Podíl OZE % (x 10) | 0.164 | 0.182 | 0.276 | 0.322 | 0.435 | 0.474 | 0.532 | 0.69 | 0.724 | 0.781 | 0.805 | 1.148 | 1.258 | 1.327 | 1.526 | 1.864 | 1.836 | 2.246 | 2.452 | 2.863 | 3.183 | 2.869
Německo Emise kg CO2/kWh | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19
ČR Podíl OZE % (x 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.015 | 0.03 | 0.047 | 0.113 | 0.298 | 0.296 | 0.292 | 0.305 | 0.343 | 0.321 | 0.324 | 0.342 | 0.351 | 0.361 | 0.338
ČR Emise kg CO2/kWh | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21

## Slide 19: Dozvuky individuální výroby FVE (nasmlouváno dle ČEZ v roce 2023)

## Slide 20: Energetická chudoba
Články:
„Téměř každá třetí domácnost trpí energetickou chudobou“
https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-temer-kazda-treti-domacnost-trpi-energetickou-chudobou-40429379
„Každý sedmý Čech se v poslední době zadlužil nejčastěji kvůli výdajům za energie či jídlo“
https://www.novinky.cz/clanek/finance-kazdy-sedmy-cech-se-v-posledni-dobe-zadluzil-nejcasteji-kvuli-vydajum-za-energie-ci-jidlo-40428291
Hlavním důvodem zadlužení se pro čtvrtinu Evropanů v posledním půl roce staly rostoucí výdaje za teplo a energie. Obyvatelé východní Evropy si na pokrytí těchto nákladů museli půjčovat častěji než sousedé ze západní Evropy.
Ze západní Evropy se kvůli výdajům za teplo a elektřinu nejčastěji zadlužili Němci (24 procent).

## Slide 21: Sociální klimatický fond aneb opíjení rohlíkem

## Slide 22: V čem je (neřešitelný) problém?
Disponibilní hustota energie
v režimu 24/7/365
Vítr - slunce - biomasa
hustota energetického toku
Fosilní zdroje - jádro
energetická hustota paliva
Proč zkrachovala biopaliva?
Fotosyntéza – využití pouze 1% slunečního záření

## Slide 23: OZE versus fosilní paliva
Chart: Hustota energetického toku [W/m2]
| Slunce | Vítr | Biometan | Nafta
W/m2 | 131.2785 | 80.625 | 0.13927 | 1200000

## Slide 24: Fosilní paliva versus jádro
Chart: Energetická hustota [MWh/kg]
| Nafta | Uran 235
MWh/kg | 0.012 | 25020

## Slide 25: Materiály versus produkce
Chart: Materiálová náročnost [kg/GWh]
| Slunce | Vítr | Uhlí a plyn | Jádro
Ocel [kg/GWh] | 13970 | 7420 | 1790.6667 | 455
Měď [kg/GWh] | 360 | 93.5 | 4.1667 | 6.5
Hliník [kg/GWh] | 2430 | 63.5 | 21.6667 | 28.5

## Slide 26: Proč jsou drahé energie?
Úspěchy Pařížské dohody
„od podepsání Pařížské dohody pak celosvětově padlo podle výzkumu think-tanku E3G
více než 75 % plánů
na výstavbu nových uhelných elektráren“
Zdroj::
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/skoncujme-s-uhlim-jak-muze-fungovat-plan-ktery-necti-klicovi-hraci-179603#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=Mye1OKmIdND-202111042116&dop_id=179603&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz )
Zde jsou skryty skutečné kořeny dnešní celosvětové energetické krize !!!
To, že nepřišla o pár let dříve a explodovala tak rychle, není zásluha ničeho jiného, než covidu. Nejprve nás oslepil tím, že zabrzdil ekonomiku, tedy poptávku po energii a v okamžiku, kdy jsme se chtěli znovu postavit na nohy, tedy rozjet ekonomiku na plné obrátky, tzn. rychle zajistit potřebnou energii, bez které to nejde a nikdy nepůjde, přestože jsme si to dali do zelené bible jménem NGD pod sloganem „zajistíme růst bez spotřeby,“ tak jsme z hrůzou zjistili, že není kde brát.
Dovedete si představit, jak by vypadaly ceny třeba mléka a výrobků z něj, kdyby zemědělci v průběhu pouhých pěti let poslali k ledu ¾ projektů na obnovu svých chovů? Ostatně tato šílenost se snižováním stavů skotu a dalšími dobrými nápady v podobě taxonomie pro zemědělství, se již začíná Evropu šířit jako další morová rána. Od vidlí na vidličku je krásné heslo, ale tak „romanticky“ žili ještě naši dědové, ale stačí se podívat, jakého věku se dožívali nebo jaká byla dětská úmrtnost.

## Slide 27: Tři železné zákony
Železný zákon elektřiny
„Když jsou lidé nuceni volit mezi špinavou elektřinou a žádnou elektřinou, pokaždé si vyberou špinavou elektřinu.“
Železný zákon hustoty výkonu
„Čím nižší je hustota výkonu, tím větší je náročnost na zdroje.“
proto elektřina z OZE nemůže být levnější než z fosilních zdrojů a jádra
Železný zákon klimatické politiky
„Když se politiky snižování emisí střetnou s politikami zaměřenými na ekonomický růst, ekonomický růst pokaždé zvítězí.“
Politika ochrany klimatu, která vyžaduje oběti veřejnosti a omezuje hospodářský růst, je odsouzena k neúspěchu!!!
„Pokud existuje jedna věc, na kterou se můžeme spolehnout, je to, že politici budou odměněni obyvatelstvem, pokud učiní lidi bohatšími.“

## Slide 28: Železný zákon hustoty výkonu (Robert Bryce , 2022)
Proč elektřina z OZE nemůže být levnější než z fosilních zdrojů a jádra?
„Čím nižší je hustota výkonu, tím větší je náročnost na zdroje.“
Jestliže jsou náklady na zelenou energii výrazně vyšší než náklady na klasické zdroje energie,
to je fyzika, je jenom otázka času, kdy to matematicky nevyjde.
Pak jsou pouze dvě možnosti:
dramatické snížení životní úrovně, nebo revize zelené transformace.
Problémy Siemens Energy
ve 2. čtvrtletí 2023 vykázala ztrátu 2,4 miliardy dolarů ze svého podnikání v oblasti větrné energie
Zvláštní, podivné, neuvěřitelné?
nikoliv
Z Á K O N I T É

## Slide 29: Jiná sklizeň energie Moderní zemědělství = obilný lán s 500 klasů/m2 a vzdáleností klasů 4 cm

## Slide 30: Jiná sklizeň energie Moderní zemědělství = obilný lán s 500 klasů/m2 a vzdáleností klasů 4 cm Moderní kombajn = 7 km/hod = 8 ha/hod = 80 l nafty/hod = 50 tun obilí
Výsledná energetická bilance
(poměr mezi získanou a vydanou energií)
200x

## Slide 31: A nyní ekvivalent v poměru 1 : 10 000 1 klas/20 m2 tj. vzdáleností klasů 4,5 m ruční sklizeň s rychlostí 7 km/hod = 40 000 sběračů = rojnice o délce 170 km
Výsledná energetická bilance
(poměr mezi získanou a vydanou energií)
10x

## Slide 32: A nebo jinak

## Slide 33: WEC 2023
7. Světový inženýrský konvent
Praha 9. – 15. 10. 2023
Prof. Jean-Eudes Moncomble
generálním tajemník Francouzské energetické rady
Dva „nové“ nápady, jak upřesnit, co je udržitelné

## Slide 35: ERoEI a BEP
Energy Returned on Energy Invested
podíl energie získané z nějaké energeticky významné činnosti, technologie nebo látky, vůči energii do ní vložené
Break-Even Point
(Bod zvratu)
je takové množství produkce firmy, při kterém nevzniká žádný zisk ani ztráta, dosahuje-li firma této produkce, pak se tržby rovnají nákladům

## Slide 36: Kontrolní otázka
Kterým směrem se musíme vydat, abychom sehnali maximum energie s minimem námahy (spotřeby energie) a udrželi růst ekonomiky, tedy náš blahobyt?
Od husté k řidší nebo od husté k hustější?
Odpověď:
"Ve významných průmyslových ekonomikách je životaschopná pouze cesta od plynu k jádru, aby zůstala průmyslově vyspělá a konkurenceschopná“
Elisabeth Svantesson
Ministryně financí Švédska
20.6.2023

## Slide 37: Sny o ukládání energie
Baterie
1 den spotřeby ČR (9 GW) = 220 GWh = 5 bilionů Kč
Průměrný disponibilní výkon cca 9 GW
Přečerpávací vodní elektrárny
Vrané – Orlík = 0,5 GW (6%) = 60 GWh (27%) – 10 dnů
Dnes:
Dlouhé Stráně- Štěchovice – Dalešice
1,2 GW (13%) = 120 GWh (55%) – 11 dnů
Vodík
nerozšířenější prvek ve Vesmíru, ale jen samý problém a kapitola sama pro sebe

## Slide 38: Budoucí vodíková údolí?
Konference Green Deal Summit
Praha 26.9.2023
Ursula von der Leyen:
„Česko má všechny předpoklady pro to,
aby se stalo lídrem v čisté ekonomice.“
„EU investuje do přeměny českých uhelných regionů na vodíková údolí.“
„Vzniknou tak tisíce pracovních míst. To je to, o čem je evropský Green Deal, naše strategie růstu“
Nikoliv, paní Ursulo!
Zůstanou nám oči pro pláč a údolí pouze slzavá

## Slide 39: Vodíková budoucnost? Opravdu ?
Na 1 TWh užitečné energie
potřebujeme
3,9 TWh z primárního zdroje
Zdroj:
Přednáška prof. Františka Hrdličky – Senát 13.4.2023 - Seminář „Dekarbonizace s lidskou tváří aneb Čím si posvítíme na transformaci?“
Přeloženo:
V době nadbytku musíme vyrábět
4x více
než nám bude chybět v době nedostatku

## Slide 40: Zelený vodík z dovozu?

## Slide 41: Řešení omezováním spotřeby? aneb další mýtus
Jako každý lék:
v malém léčí ve velkém zabíjí
Dvě stránky jedné mince - spotřeba versus výroba
Společný jmenovatel?
DANĚ
Konečné dopady?
státní rozpočet
tedy
školství, zdravotnictví, obrana, bezpečnost …. důchody
Příklad:
Češi ročně vyhodí jídlo za 14 tisíc
(https://archiv.hn.cz/c1-67176920-ceska-domacnost-za-rok-vyhodi-potraviny-za-14-tisic-korun-rika-vyzkumnice-co-prosla-stovky-popelnic)
10 500 000 obyvatel x 14.000 Kč x 15% DPH
O 22 000 000 000 Kč chudší státní rozpočet
Proč zodpovědní mohou šetřit? Pouze proto, že nezodpovědní mohou utrácet!

## Slide 42: Komunitní energetika ?
Vše už tady jednou bylo
Lidové komunity
jako
soběstačné základní ekonomické jednotky
A cože to bylo?

## Slide 43: Velký čínský skok vpřed
V komunách měly vyrůst malé pece, které ze železné rudy měly vyrábět ocel a Čína měla být brzy zahrnuta obrovským množstvím kvalitního železa
Pece se postupně objevily v každé venkovské komuně
po celé Číně rozesetý celý milion.
Jenže se objevily dva „drobné“ problémy.
K pecím nebyl zajištěn přísun železné rudy
a
čínští rolníci neměli ani ponětí o tom, jak vypadá práce metalurga
Stačí vyměnit ocel za elektřinu a jsme v naší realitě

## Slide 44: A výsledky?
Největší uměle vyvolaný hladomor v dějinách lidstva
mezi lety 1959 až 1961
zemřelo 20 až 30 milionů lidí
Kromě milionů mrtvých
rozvrácení tradiční společnosti a brutální propad ekonomiky
v roce 1961 pokles o 27 %
V tom samém roce vedení KS Číny program v tichosti zastavila.
A jak že to bylo s ústupem od podpory biopaliv v EU?
Kolikrát to ještě budeme zkoušet?

## Slide 45: A na co vše se ještě nedostalo?
Termoekonomie - Ekonofyzika - Kinetická teorie ekonomiky
Garrettův vztah
aktuální spotřeba energie je přirozeným důsledkem naší kumulativní předchozí ekonomické výroby, tedy spotřeby energie.
Nemůžeme dnes jen tak přestat spotřebovávat energii, stejně jako můžeme vymazat minulost
Jevonsův paradox a Khazzoom-Brookesův postulát
zlepšení účinnosti prostřednictvím inovací je charakteristickým znakem úsilí o snížení spotřeby energie a emisí skleníkových plynů,
má ale vedlejší účinek, který usnadňuje civilizaci růst a větší spotřebu

## Slide 46: Kinetická energie a společnost
Pohybová (kinetická) energie Ek=1/2*m*v2 |  | člověk | koňský povoz | osobní automobil | kamion | Boeing 747 | kontejnerová loď
Hmotnost | kg | 70 | 3 000 | 1 700 | 30 000 | 400 000 | 300 000 000
Rychlost | m/s | 1,4 | 1,4 | 27,8 | 22,2 | 250,0 | 12,5
 | km/h | 5 | 5 | 100 | 80 | 900 | 45
Energie | J | 68 | 2 894 | 655 864 | 7 407 407 | 12 500 000 000 | 23 437 500 000

## Slide 47: Obchodní plachetnice Preussen
Délka: 134 m Šířka: 16,5 m Ponor: 8 m
Nosnost: 8 000 tun Rychlost (max): 38 km/hod
Kinetická energie: 0,4 GJ
Plachtoví – 6 800 m2
Ekvivalent: Diesel 2 000 kW (lokomotiva T 499 – 1 760 kW)

## Slide 48: Kontejnerová loď MSC Irina
Délka: 400 m Šířka: 60 m Ponor: 17 m
Nosnost: 240 000 tun Rychlost (max): 42 km/hod
Kinetická energie: 16 GJ
Pohon: Diesel – 73 000 kW
Ekvivalent: plachtoví 250 000 m2 (50 fotbalových hřišť á 5 000 m2)

## Slide 49: Koloběh uhlíku
hydrosféra (rozpuštěný CO2 a organická hmota)
– cca 40 000 Gt
sedimenty
uhličitany (CaCO3 – vápenec - 80 000 000 Gt
CaCO3 → CaO + CO2
jiné látky včetně fosilních paliv – 800 Gt
atmosféra (CO2) – 800 Gt
biosféra (organická živá i neživá hmota) – cca 1900 Gt

## Slide 50: Děkuji za pozornost a na shledanou v lepších časech
Ing. Jaroslav Čížek
předseda
Realistická energetika a ekologie z.s.
Mobil: 603 546 596
Web: www.realisticka.cz
Mail: info@realisticka.cz, focus@focus.cz, cizek.jaroslav@centrum.cz