## Slide 1: Výroba hnojiv vs čisté Labe
Ing. Zdeněk Šoral
Výrobní ředitel, Lovochemie, a.s.

## Slide 2: Areál průmyslové chemie Lovosice

## Slide 3: Areál průmyslové chemie Lovosice
Areál průmyslové chemie Lovosice v současnosti = 3 velké podnikatelské subjekty
    Lovochemie = výroba hnojiv a AdBlue
    PREOL = zpracování řepky
    Indorama Ventures Mobility Bohemia / dříve Glanzstoff Bohemia = výroba přízí, tkanin a viskózových nití pro technické aplikace

## Slide 4: Výroba hnojiv v Lovosicích

## Slide 5: Výroba hnojiv v Lovosicích

## Slide 6: Výroba hnojiv versus nakládání s vodami
Hnojiva = anorganické soli na bázi N velmi snadno rozpustné ve vodě
Základní surovina = čpavek
Základní problémy výroby hnojiv s ohledem na vodní zdroje
  jsou vyšší spotřeba vody
  produkce N jako znečištění z vlastní výroby, a to jak ve formě N-NH4+ tak N-NO3-
Základní aplikované principy pro eliminaci znečištění
  řešení přímo na výrobních jednotkách
  aplikace cirkulačních okruhů vod a cirkulačních chladících okruhů vod
  zavedení zpětného využití procesních kondenzátů pro další výrobu
  tvorba retenční kapacity pro možnost zastavení úniků
  zdokonalování monitoringu sítě kanalizací včetně vlastní čistírny odpadních vod

## Slide 7: Výroba hnojiv versus nakládání s vodami
Provozovatelem čistírny odpadních vod v Lovosicích je Lovochemie
Povolení k vypouštění odpadních vod včetně čerpání jde za Lovochemií
Lovochemie provozuje
  Labskou vodárnu pro celý areál
  Sedimentačně neutralizační čistírnu odpadních vod s retencí vod až 4 800 m3
  Mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod – splaškové vody
  Úpravnu vod pro celý areál
  Celou neveřejnou vodovodní a kanalizační síť v rámci areálu
  Výpusti do Labe – jednu pro energetickou chladící vodu a druhou pro vyčištěné vody z čistírny odpadních vod
Problémy systému nakládání s vodami
  Různé druhy znečištění odpadních vod – rozdílné výroby
  Historická velmi dlouhá a složitá síť kanalizací a rozvodů
  Jakýkoliv problém na výpusti do Labe je okamžitě viditelný – rybářská oblast – nemůžeme si dovolit žádné odchylky
  Aktuálně nás trápí teplota odebíraných vod z Labe v letních měsících

## Slide 8: Výroba hnojiv versus nakládání s vodami
Chart: 
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Výroba hnojiv a kyseliny dusičné (tis. t) | 1063.8942 | 1066.3412 | 1026.9271 | 923.9645 | 946.7864 | 881.092 | 634.806 | 848.384 | 608.521 | 818.61 | 893.744 | 873.876 | 888.331 | 981.855 | 848.013 | 1004.745 | 999.375 | 869.473 | 1039.966 | 1093.736 | 1071.492 | 1096.579 | 1115.4236 | 1034.5796 | 1020.7551 | 810.6785 | 1170.06 | 1115.853 | 1087.6513 | 1128.407 | 1032.155 | 1070.299 | 1052.5633 | 1194.887 | 1204.1313 | 931.3402 | 1276.1531 | 1140.1595 | 892.415

## Slide 9: Historický vývoj odběru labské vody ve letech 1985-2023
Chart: Množství odebraných povrchových vod z Labe v tis. m3
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Objem odebraných vod ( tis. m3) | 60939 | 62364 | 68735 | 59442 | 59239 | 53114 | 41268 | 46880 | 36329 | 45947 | 47349 | 47575 | 50393 | 46293 | 16002 | 16300 | 16500 | 19998.27 | 30130 | 15639.5 | 19178.5 | 21408 | 22626 | 23143 | 21916 | 19523.5 | 18710 | 18586.1 | 17266 | 18176 | 21302 | 19953 | 18836 | 19650 | 18097 | 15191 | 17061 | 16589 | 14367

## Slide 10: Historický vývoj produkce odpadních vod v letech 1985-2023
Chart: Množství vypouštěné odpadní vody do Labe v tis. m3
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Objem vypuštěných OV ( tis. m3) | 11894 | 11052 | 10704 | 10492 | 10816 | 8939 | 4410 | 5866 | 5050 | 7140 | 8791.9 | 9289.79 | 9047.515 | 8771.151 | 8256.458 | 10546.356 | 10016.999 | 8915.95 | 9346.46 | 7300.498 | 6744.459 | 7178.344 | 6829.577 | 7088.9 | 6180.6 | 6863.4 | 6537.7 | 6786.2 | 6211.47 | 6230.9 | 6434.3 | 6661.1 | 6610.5 | 6520.1 | 5838.331 | 4474.105 | 5936.144 | 4675.588 | 4015.643

## Slide 11: Historický vývoj emisí Nanorg. (1985-2023)
Chart: Objem vypuštěného Nanorg. (t/rok)
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Objem vypuštěného Nanorg. (t/rok) | 8195 | 7542 | 7353 | 8217 | 10414 | 8218 | 3623 | 4746 | 3184 | 5861 | 5861.18 | 3997.39 | 4741 | 3541 | 2359 | 606.74 | 636.5 | 800 | 478.02 | 515.31 | 449.38 | 303.07 | 285.68 | 265.12 | 219.41 | 334.8 | 210.12 | 223.95 | 195.41 | 212.79 | 88.6 | 124.76 | 119.65 | 127.34 | 82.9 | 83.8 | 117.57 | 91.56 | 70.41
- 99,1%

## Slide 12: Významné investice v oblasti ochrany vod
2002 výstavba chladícího okruhu KD6 (přechod z průtočného chlazení)
2006-2008 rekonstrukce ČOV (sediment. nádrže, shrabovací mosty, zahušťovací nádrže)
2013 zprovoznění PPO (ochrana areálu před povodněmi)
2015 nová mechanicko-biologická ČOV
2015 revamp jednotky na výrobu ledku vápenatého (uzavřený systém využití vod)
2017 výrobna UGL (odstavení výrobny NPK)
2020 kontinuální monitoring N-NH4+ a N-NO3-

## Slide 13: Významné investice v oblasti ochrany vod

## Slide 14: Projekty v oblasti recyklace vod
2016 – opětovné využití vyčištěných odpadních vod z MBČOV
2017 – recyklace pracích vod z praní pískových filtrů
2021 – recyklace parních kondenzátů
Za rok 2023 bylo opětovně využito 394 000 m3 vod

## Slide 15: Lovochemie a povodně
2002 – kompletní zatopení areálu

## Slide 16: Lovochemie a povodně
2013 – 100-letá voda