## Slide 1: Kvalita ovzduší a povrchových vod v Ústeckém kraji
P. Kuráň, M. Hvožďala, Z. Rohanová

## Slide 2: Úvod - ovzduší
Největší znečištění v ČR vzniká v těchto sektorech:
výroba elektřiny a tepla
průmysl
doprava
ostatní
Notes: Ostatní  budovy, zemědělství a odpadové hospodářství

## Slide 3: Historie vývoje monitoringu kvality ovzduší na území ČR
Rozvoj těžkého průmyslu – důsledky se začaly projevovat již v druhé polovině padesátých let. Situaci dále zhoršila výstavba hnědouhelných elektráren v Podkrušnohoří – nárůst SO2, popílku.
Hlavním garantem sledování imisní situace byla v tomto období hygienická služba – postupně se zapojoval i ČHMÚ (výzkumem rozptylu znečištění v ovzduší).
Z Ústavu hygieny a hygienické služby přešlo v roce 1968 do HMÚ několik pracovníků a v Praze vznikl zvláštní útvar čistoty ovzduší s regionálními pracovišti v pobočkách ústavu.
Notes: Historie měření kvality ovzduší v České republice sahá až do 60. let, kdy začaly první snahy o monitorování imisí v reakci na zhoršující se kvalitu ovzduší kvůli industrializaci, zejména v těžkém průmyslu.
50. a 60. léta:
Důsledky bezohledného rozvoje těžkého průmyslu, zejména spalování fosilních paliv, začaly výrazně ovlivňovat kvalitu ovzduší, zejména v severních regionech (Podkrušnohoří). V tomto období začíná být patrný nárůst emisí oxidu siřičitého (SO2) a prachových částic.

## Slide 4: Historie vývoje monitoringu kvality ovzduší na území ČR
Útvar čistoty ovzduší s regionálními pracovišti v pobočkách ústavu.
Jedním z prvních výzkumných úkolů byl „Výzkum rozptylu škodlivin v atmosféře se zřetelem k zabezpečení čistoty ovzduší“ (1968–1970).
byla vybudována síť stanic pro měření koncentrací SO2 a prachu v tehdejším Severočeském kraji.
V průběhu dalších let se monitorovací síť rozšiřovala do dalších regionů a postupně se rozšiřoval i monitorovací program škodlivých látek.

## Slide 5: Historie vývoje monitoringu kvality ovzduší na území ČR
Od 70. let - ČHMÚ (ministerstvo lesního a vodního hospodářství) a Institut hygieny a epidemiologie (ministerstvo zdravotnictví) ukládání a zpracování dat z imisních sítí v Interním (později Imisním) informačním systému (IIS), který byl subsystémem Informačního systému o území (ISU).
V roce 1990 – Vznik „Informační systém kvality ovzduší“ (ISKO)
sběr, archivace a zpracování dat z automatizovaných i manuálních měřicích sítí ČR (imisní databáze a databáze chemického složení srážek)
ukládání a zpracování dat o emisích a zdrojích znečišťování ovzduší (emisní databáze)
je součástí i Národního inventarizačního systému pro skleníkové plyny
Vydávání tabelárních a grafických ročenek

## Slide 6: Historie vývoje monitoringu kvality ovzduší na území ČR
v roce 1993 ukončení provozu dřívějšího a zahájení inovovaného automatizovaného imisního monitoringu (AIM) v síti ČHMÚ
od roku 1994 uváděny v Tabelárním přehledu údaje o obsahu těžkých kovů v částicích atmosférického aerosolu, dat o chemickém složení srážkových vod a údaje o těkavých organických látkách (VOC)
od roku 1995 o doprovodná meteorologická data
od roku 1997 o systematický monitoring perzistentních organických látek (POPs)
od roku 1996 jsou do imisní databáze ISKO ukládána a prezentována v Tabelárním přehledu data z německé strany "Černého trojúhelníku", od roku 1997 také data z polské strany.
Notes: V roce 1993 byl zahájen provoz inovované automatizované imisní monitorovací sítě (AIM) pod ČHMÚ. Tato síť umožňovala kontinuální měření znečišťujících látek v reálném čase. V roce 1994 byla data z měřicích stanic zpřístupněna veřejnosti v podobě ročenek.

## Slide 7: Současnost vývoje monitoringu kvality ovzduší na území ČR
Dnes - ČHMÚ hlavním garantem sledování imisní situace.
Automatizované stanice měří nejen SO2, NOx a prachové částice, ale také ozon (O3), benzen, CO a další škodliviny.
Data jsou veřejně dostupná a monitorovací síť je součástí evropského systému sledování kvality ovzduší.
Dnes: Polsko - rozsáhlá síť monitorovacích stanic, které sledují imise pevných částic (PM10, PM2.5), SO2, NOx a dalších škodlivin. Polsko - stále jednou z nejznečištěnějších zemí EU a čelí vysokému počtu překročení imisních limitů, zejména ve městech.
Dnes: Německo - provozuje jednu z nejkomplexnějších sítí, která zahrnuje měření pevných částic, plynů, VOCs a skleníkových plynů. Německo aktivně využívá data z monitoringu k dalšímu zlepšování kvality ovzduší, lídr v používání obnovitelných zdrojů energie - což výrazně přispívá ke snížení emisí.

## Slide 8
Chart: 1972
Chart: 1982
| ostatní | CHMI | ZU
1972 | 11 | 48 | 8
Chart: 1992
| ostatní | CHMI | ZU
1972 | 8 | 57 | 32
Chart: 1972
| ostatní | CHMI | ZU
1972 | 37 | 76 | 12
Chart: Vývoj počtu měřících stanic v Ústeckém kraji
| 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 | 2022
průmyslové | 37 | 11 | 8 | 6 | 9 | 9
dopravní | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1
městské | 19 | 13 | 39 | 19 | 8 | 5
venkovské | 71 | 41 | 45 | 25 | 9 | 5
počet stanic s ročním průměrem | 53 | 34 | 40 | 40 | 26 | 20
celkem | 129 | 67 | 97 | 55 | 27 | 20
Chart: 2002
| ostatní | CHMI | ZU
1972 | 5 | 34 | 16
Chart: 2012
| ostatní | CHMI | ZU
1972 | 10 | 16 | 1
Chart: 2022
| ostatní | CHMI | ZU
1972 | 10 | 10 | 0
  Zákon č. 201/2012 Sb.

## Slide 9: PM částice v ÚK
Chart: PM částice 2010 – 2020 (t/rok)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
PM2,5 | 1389.8475 | 1137.7728 | 1094.9334 | 1132.1961 | 1012.0109 | 1055.0188 | 1100.2785 | 1059.1191 | 956.2194 | 917.021 | 839.546
PM10 | 2031.9806 | 1687.056 | 1568.8797 | 1607.2665 | 1483.8384 | 1542.6646 | 1625.2071 | 1527.004 | 1409.1593 | 1377.3188 | 1290.9666
TZL | 2716.4488 | 2289.67 | 2115.8238 | 2158.2338 | 2018.5613 | 2095.2428 | 2229.5539 | 2066.8575 | 1937.7803 | 1860.8376 | 1572.9936
Polétavý prach je lehce šiřitelný vzduchem  vznik při těžbě, výrobě cementu, vysokoteplotní procesy, zemská kůra…
Váže na sebe ostatní látky (sírany, amonné ionty či PAH)
Menší částice jsou škodlivější a dostávají se snadno do plic
PM10
PM2,5
TZL
Notes: Vliv zejména na dýchací cesty… dále může být karcinogení

## Slide 10: PM částice v ÚK
částice PM10 - zachyceny v horních cestách dýchacích, ty menší již pronikají i do dolních dýchacích cest.
částice PM2.5 – nebezpečnější - naše dýchací ústrojí nestaví do cesty žádné zábrany.
Částice výrazně menší než 2,5 µm - nejnebezpečnější (PM1), protože se mohou snadno dostávat až do plicních sklípků. V
případě nanočástic (menší než 0,5 µm = PM0.5) pak již můžeme hovořit o pronikání až do krevního řečiště a ovlivňují tak přímo jednotlivé orgány.
Zdroj: automatizace.hw.cz
Notes: Vliv zejména na dýchací cesty… dále může být karcinogení

## Slide 11: Základní znečisťující oxidy v ÚK
Nejvíce problémové látky:
oxid siřičitý - spalování fosilních paliv (uhlí)  možnost vzniku kyselých dešťů
oxid dusnatý a dusičitý - spalování fosilních paliv a spalovací motory
oxid uhelnatý - nedokonalé spalování
Chart: Základní znečisťující oxidy 2010 - 2020 (t/rok)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
SOx | 9354.4832 | 8436.6416 | 9251.2298 | 9383.7148 | 9495.152 | 9662.7782 | 10135.7833 | 7664.1574 | 6529.4551 | 4991.6421 | 3461.87
NOx | 10698.7715 | 9286.8834 | 8861.6924 | 7936.1457 | 7227.8913 | 7762.7002 | 7444.6276 | 7111.9262 | 6741.3811 | 5814.6478 | 5709.6278
CO | 21031.6353 | 18758.1695 | 19314.0531 | 19945.456 | 17022.6627 | 17674.6926 | 17965.0126 | 18104.0343 | 16988.4248 | 15997.4583 | 15187.2612
CO
SOx
NOx
Notes: Největší vliv na dýchací cesty (vznik rakoviny) a dále kůže, oči…

## Slide 12: Vývoj ročních emisí hlavních znečišťujících látek v Ústeckém (Severočeském) kraji – REZZO 1 - 3
Chart: kt/rok
| Tuhé látky | SO2 | NOx | CO
2020 | 5.8381 | 15.8465 | 27.0437 | 34.5695
2015 | 7.2021 | 34.7408 | 34.3659 | 41.045
2010 | 8.2812 | 57.3822 | 57.523 | 51.3146
2005 | 9.5101 | 71.5159 | 69.8902 | 56.8905
2000 | 4.9615 | 89.2546 | 62.4195 | 19.2593
1995 | 44.5683 | 559.0585 | 74.2805 | 53.9511
1990 | 113.9022 | 822.817 | 180.6964 | 115.3427
% změna emisí v letech 1990 a 2020 | 
Tuhé látky | -94.9
SO2 | -98.1
NOx | -85.0
CO | -70.0

## Slide 13: Benzo[a]pyren v ÚK
Chart: Benzo[a]pyren 2010 - 2020 (ng/m3)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Teplice (Teplice) | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.7
Ústí nad Labem (Kočkov) | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5
Zástupce ze skupiny PAH
Mutagenní a karcinogenní látka
Nachází se zejména ve výfukových plynech, uhelném dehtu
Dále v kouři z cigaret či v grilovaných potravinách
Notes: Ovlivňuje nervový systém, imunitní systém  rakovinotvorný (velmi častá rakovina tlustého střeva)… Kočkov v roce 2020 už neměřil benzo[a]pyren a celkově PAH souhrnně byl měřen pouze dříve

## Slide 14
ČR - Benzo(a)pyrene v ng/m3. Rok 2006
Benzo[a]pyren 2006

## Slide 15
Benzo[a]pyren 2020

## Slide 16: Kvalita ovzduší v ČR
Chart: Základní znečisťující látky 1991 - 2021 (t/rok)
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
TLZ | 361.7311 | 279.43 | 232.4598 | 142.2644 | 102.2441 | 92.9373 | 56.582 | 33.3375 | 16.0963 | 12.8427 | 14.2446 | 14.1608 | 13.6114 | 13.1891 | 12.4478 | 12.1667 | 12.5555 | 10.0263 | 8.4904 | 9.0238 | 7.9858 | 7.2522 | 9.7509 | 9.3547 | 8.7269 | 7.8988 | 7.6131 | 7.2529 | 7.1276 | 5.3322 | 5.8173
SOx | 1495.8194 | 1267.972 | 1161.9693 | 1030.5585 | 956.2993 | 821.087 | 598.0137 | 362.6049 | 193.0525 | 193.8646 | 192.8922 | 191.6437 | 185.944 | 184.1274 | 183.7438 | 181.4584 | 189.87 | 149.3213 | 146.7776 | 138.9439 | 141.7226 | 134.2063 | 119.6743 | 114.8551 | 107.2398 | 93.3712 | 86.5593 | 76.6651 | 62.2571 | 47.3891 | 45.156
NOx | 476.9834 | 448.4591 | 330.1739 | 206.2079 | 190.3204 | 175.7414 | 161.8799 | 143.5265 | 135.0262 | 141.0798 | 145.6707 | 142.7013 | 140.9159 | 143.1727 | 137.623 | 139.5675 | 142.5858 | 129.6145 | 120.7778 | 120.7117 | 111.2809 | 101.3528 | 95.404 | 91.1908 | 86.6406 | 79.6602 | 76.2923 | 73.8725 | 67.642 | 59.7434 | 63.3918
CO | 316.3133 | 364.3914 | 290.1834 | 294.1447 | 311.5629 | 264.6429 | 256.4753 | 207.9048 | 159.9232 | 151.9598 | 150.2297 | 150.6979 | 158.9439 | 168.0929 | 130.8391 | 157.6128 | 184.4316 | 141.6993 | 129.0033 | 144.4977 | 146.1575 | 138.6307 | 152.7026 | 158.6688 | 155.1672 | 167.6757 | 158.9157 | 165.9271 | 159.5952 | 137.2279 | 222.2559

## Slide 17: Úvod – povrchové vody
Největší znečištění povrchových vod pochází z těchto zdrojů:
průmysl
kanalizace a čistírny odpadních vod
zemědělství
ostatní
Notes: Ostatní  ze vzduchu, přirozené biologické znečištění…. Čistírny odpadních vod zejména, kvůli zpracovaní odpadů z domácností  léky, hormonálně aktivní látky, detergenty, mikroplasty atd…

## Slide 18: Základní jakost povrchové vody
Od roku 2017 v platnosti novelizovaná forma ČSN 75 7221 - Kvalita vod
Rozdělení jakosti od 1 (nejméně závadná) do 5 (nejvíce závadná)
Notes: Bílina nejvíce ovlivněna z důvodu průmyslu a vyššího počtu havárií  dále jde také o problém že je zde nízká vodnost… zejména Ploučnice a Kamenice má snahu o navrácení lososa  větší snaha o udržení čistého vodního toku

## Slide 19: Základní jakost povrchové vody
Jakosti 1 -5
Chart: Jakost vody hlavních přítoků Labe v Ústeckém kraji
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Labe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Ohře | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Bílina | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
Ploučnice | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5
Kamenice | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Kamenice + Ohře
Bílina
Ploučnice
Labe
Notes: Bílina nejvíce ovlivněna z důvodu průmyslu a vyššího počtu havárií  dále jde také o problém že je zde nízká vodnost… zejména Ploučnice a Kamenice má snahu o navrácení lososa  větší snaha o udržení čistého vodního toku

## Slide 20: EDTA v povrchových vodách
Zdroj - nemocnice
Součást léků na ředění krve
Zdroje z průmyslu
Buničina a papír
Prádelna
Čisticí roztoky Textilní průmysl Cement Potraviny a doplňky výživy
Vliv na ŽP
* Mobilizace těžkých a radioaktivních kovů
* Cytotoxicita and záchyt těžkých kovů
* Eutrofizace povrchových vod
EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid)
Povrchové vody v ÚK - POPs

## Slide 21
Problém:
Nemožné účinně odstranit konvenčními čističkami odpadních vod Vysoká polarita
Dobrá rozpustnost
Vysoké koncentrace EDTA v povrchových vodách
EDTA v povrchových vodách
Povrchové vody v ÚK - POPs

## Slide 22: Analýza EDTA - Bílina a Labe July 2018 Ústí nad Labem Bílina river : 67,3 µg/l Labe river: 202,9 µg/l
Povrchové vody v ÚK - POPs
Norma environmentálni kvality NEK-RP pro EDTA = 5 µg/l

## Slide 23: Léčiva ve vodě
Léčiva (+rezidua) – mikropolutanty odpadních vod
  = znečišťující látky vyskytující se v nízké koncentraci
Biologický účinek i toxicita
Některé jsou endokrinní disruptory
  = narušují hormonální regulaci
negativní dopady na vyšší organismy včetně člověka
původce snížení plodnosti a civilizačních chorob?
23
Zdroj: J. Trogl a kol.
Léčiva nezařazena na seznamu prioritních látek, nestanoveny normy environmentální kvality (NEK) – jenom návrh!

## Slide 24: Léčiva ve vodě
24

## Slide 25: Léčiva ve vodě - eliminace
Současné čistírny je eliminují jen částečně
  Odbourání v biologickém stupni ČOV
  Sorpce na zbytkový kal  snižuje použitelnost
  Část (cca 50%) zůstává ve vyčištěné vodě a odchází do recipientu
potřeba inovativních řešení
  v terciárním stupni ČOV před vypuštěním
  podnikové / domácí ČOV před vstupem do kanalizace
25
Primární stupeň (mechanický)
Sekundární stupeň (biologický)
Terciární stupeň (dočištění)
Zdroj: J. Trogl a kol.

## Slide 26: Koncentrace na výstupu z ČOV
26
Látka | Účinnost | Koncentrace (ng/l) | Návrh NEK-RP
Karbamazepin | Epilepsie, bipolární porucha – Tegretol | 176 | 2500
Klarithromycin | Antibiotikum (průdušky apod.) – Klacid | 921 | 130
Ketoprofen | Záněty – Fastum gel | 246 | 
N-acetylsulfamethoxazol (metabolit) | Antibiotikum (močové cesty apod.) - Biseptol | 661 | 
Pentoxifyllin | Onemocnění cév - Agapurin | 267 | 
Phenazon | Záněty - Otipax | 410 | 
Ethinylestradiol | Hormonální antikoncepce - Azalia | 2 | 0,18
Diclofenak | Záněty - Voltaren | 1580 | 40
Tramadol | Bolest - Tramal | 390 | 
Venlafaxin | Deprese – Venlafaxin Mylan | 205 | 
Zdroj: J. Trogl a kol.

## Slide 27: Zdroje
Obrázky:
obrázek továrna: https://faktaoklimatu.cz/temata/emise
obrázek voda: https://faktaoklimatu.cz/temata/krajina-ekosystemy
obrázek Benzo[a]pyren: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emisnibilance_CZ.html
obrázek jakost vody: https://heis.vuv.cz/data/spusteni/pgstart.asp?pg=jakostpov_i&pgload=1&ico=icoopenid1.png&nadpis1=Vyhodnocen%ED%20jakosti%20vody%20v%20toc%EDch%20podle%20%C8SN%2075%207221&nadpis2=Informa%E8n%ED%20str%E1nky%20a%20data%20ke%20sta%9Een%ED&pagenavig=%DAvodn%ED%20str%E1nka%20%20%3EIndex:%A0%A0jakost%20vody%20%3E%20Vyhodnocen%ED%20jakosti%20vody%20v%20toc%EDch%20podle%20%C8SN%2075%207221%20%3E%20Informa%E8n%ED%20str%E1nky%20a%20data%20ke%20sta%9Een%ED%20%3E%20
Data:
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emisnibilance_CZ.html
https://csu.gov.cz/graf-emise-zakladnich-znecistujicich-latek-do-ovzdusi-v-ceske-republice
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/tab_roc_CZ.html
https://www.chmi.cz/aktualni-situace/hydrologicka-situace/podzemni-vody/hydrologicka-bilance

## Slide 28
28
Děkuji za pozornost