## Slide 1: Rychle rostoucí dřeviny/rostliny a jejich využití v chemii
Martin Růžička a tým Dekarbonizace

## Slide 2: Rychle rostoucí rostliny jako zdroj biochemikálií
Produkce biomasy, ověření metod zpracování na hodnotné produkty
Posouzení fytoremediačních schopností RRR
RED III a ReFuelAviation
Teoretické základy
Interní a externí spolupráce
Analytické zázemí
Rychle rostoucí rostliny – dřeviny a traviny
www.vypestujsiles.cz

## Slide 3: Fytoremediace – mechanismy působení
Fytoextrakce
Příjem a akumulace v rostlině
Kovy
Fytostabilizace
Fixace v kořenové zóně
Snížení vymývání
Kovy
Fytovolatilizace
Příjem rostlinou transformace a uvolnění do ovzduší
Hg, Se, As
Rhizodegradace
Rozklad mikroorganismy
Organické látky
Fytodegradace
Příjem a rozklad rostlinou
Organické látky
Rostlina | Typ fytoremediace | Vhodné pro | Poznámka
Japonský topol | Fytoextrakce, fytostabilizace | těžké kovy (Pb, Zn, Cd), ropné látky | sklizeň každých 3-5 let, nutná likvidace biomasy
Vrba | Fytoextrakce, fytofiltrace | Těžké kovy (Cd, Ni, Zn), ropné látky, čištění vody | hodí se na vlhčí místa, sklizeň jako topol
Olše šedá | fytostabilizace, bioaugmentace | těžké kovy, eutrofní půdy | fixuje dusík, zlepšuje půdu
Miscanthus giganteus | fytoextrakce | těžké kovy (Cd, Pb), pesticidy | vysoká biomasa, sklizeň 1x ročně
rákos šírolistý | fytofiltrace | Organické látky, těžké kovy ve vodě | vhodný na okraj mokřadu
Hloh, svída, kalina | podpora biotopu | drobné organické znečištění | zlepšují biodiverzitu, zpevňují

## Slide 4: Co důležitého jsme se naučili ve fázi I?
Úprava pozemku před sadbou
odplevelení
orba a kultivace
oplocení
Výsadba
správné načasování
kvalita sadby
Péče o plantáž
odplevelování
monitoring škůdců a chorob
zhodnocení srážek → závlaha

## Slide 5: Litvínov – fáze 2
Výběr vhodné lokality pro fázi 2
  Dostupnost
  Velikost
Pěstování RRR
  Příprava pozemku
  Včasná sadba
  Péče o rostliny
Zhodnocení dalších ploch pro rozvoj
  Zajištění plochy
  Ověření produkce
Sledování růstové dynamiky a potenciál k fytoremediaci
Ověření způsobů využitelnosti biomasy
1t sušiny biomasy
150 – 200 l JET
550 – 700 l biooleje
150 – 300 m3 bioplynu
1800 – 2200 m3 syngas

## Slide 6: Potenciál revitalizace brownfieldů
Okrasný pás
Užitkový pás
Městská část
Průmyslová zóna
Strukturovaná výsadba
  Traviny a byliny
  Keře
  Stromy
Estetická funkce
Environmentální přínos
Sociální rozměr
Fytoremediace

## Slide 8: Biomasa jako klíčová surovina udržitelné transformace
Upgrading produktů
Zlepšení vlastností paliva splňující normy pro letecké palivo
6
Dodávka leteckého paliva na letiště potrubím nebo po silnici
5
Odstranění kontaminantů
Odstraňování nečistot pro zajištění kvality paliva
7
4
Konverze biomasy
Přeměna biomasy pomocí různých technologií
Distribuce a využití
Využití vedlejších produktů pro snížení nákladů na nakládání s odpady
Předúprava
3
Příprava biomasy mechanickými, chemickými a tepelnými metodami
8
Management odpadů
2
Sklízení
Efektivní sběr biomasy pomocí mechanizovaných sklízecích strojů
1
Zavádění vysoce výnosných druhů topolů na degradovaných půdách
Pěstování

## Slide 9: Transformace biomasy
2
Zplyňování
Rychlá pyrolýza
Zplyňování je vysoce efektivní a komerčně vyspělé.
Rychlá pyrolýza je efektivní, ale méně komerčně vyspělá.
3
1
4
Hydrotermální zkapalňování má nízkou účinnost a připravenost technologie.
Fermentace
Fermentace je efektivní, ale stále se nachází v demonstrační fázi.
Hydrotermální zkapalňování

## Slide 10: Odstranění kontaminantů
Kontaminanty/nečistoty
O/C poměr
Pevné částice a popel
Vysoký u pyrolýzy, střední u HTL
Produkty pyrolýza jsou nestabilní, u HTL jsou stabilnější
Vysoký při pyrolýze, střední při HTL, zanedbatelný u zplyňování
Přítomný u všech technologií, nejvyšší u zplyňování
PAHs
Viskozita & Stabilita
Obsah vody
Dehty
Přítomny u pyrolýzy i HTL
Významné v oblasti zplyňování a pyrolýzy
Vysoké u pyrolýzy, střední u HTL, nízké u zplyňování
Kyslíkaté sloučeniny
Těžké kovy
Minimální u HTL i pyrolýzy
Dusíkaté/Sirnaté Sloučeniny
Stopové množství v popelu z biomasy
Nízký u topolů
Chlor/Kyseliny

## Slide 11: Úprava produktů
Čištění plynu
7–8
6–7
9
8–9
TRL
5–6
8–9
Alcohol-to-Jet
Výhody
Generuje odpadní proudy
Produkuje vysoce kvalitní uhlovodíky
Fischer–Tropsch
Zvyšuje výtěžky JET
Destilace
Vyspělá, vysoká účinnost
Odstraňuje nečistoty ze syngas
Produkuje vysoce kvalitní uhlovodíky
Konvertuje etanol do JET
Vysoce čistý JET
Konvertuje syngas do kapalných uhlovodíků
Kvalitní syngas pro F-T
Katalytické krakování
Nevýhody
Hydrotreating
Vysoká spotřeba vodíku
Parametr
Koksování katalyzátoru
Energeticky náročná, především vakuová
Zvyšuje podíl uhlovodíku pro JET
Nízký výtěžek JET
Rozkládá těžké uhlovodíky na lehčí
Komplexní proces
Odstranění O, N, S hydrogenací
Proces

## Slide 12: Co s odpady?
Odpadní voda
2
Odpadní voda zpracovaná anaerobně a aerobně pro výrobu bioplynu.
1
Odpadní plyny používané pro výrobu tepla, úspora nákladů.
Dehty/Pevné částice
3
Strategie managementu odpadů
Dehty/pevné částice spalované za účelem energetického využití na místě.
Popel se znovu používá nebo likviduje na základě obsahu těžkých kovů.
4
Vodné roztoky
Popel
Vodná fáze zpracovaná pro bioplyn nebo čištěná jako odpadní voda
5
Ligninový zbytek
6
Ligninové zbytky spalované pro výrobu tepla nebo prodávané jako surovina.
Odplyny

## Slide 13: Shrnutí
Nedostatek vhodné biomasy v České republice může negativně ovlivnit transformaci chemického průmyslu
Rychle rostoucí rostliny mohou být zajímavou možností jak zvýšit množství biomasy v České republice
Legislativa otevírá cestu jejich využití
Je nezbytné vybrat správné druhy rostlin, které neovlivní biodiversitu přírody, ale zajistí dostatečné výtěžky na degradovaných půdách
Způsob zpracování získané biomasy bude rozhodující pro ekonomiku celého řetězce

## Slide 14
Děkuji za pozornost